| ( GAZ-01F / GAZ-01FC) ГАЗ 2705 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAZ-01FC | 7,6 | 75 | 3500 | 1000 |
|  | GAZ-01F | 12,4 | 125 |  | 2000 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство ( GAZ-01F / GAZ-01FC )  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1000 кг / 2000 кг  , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 15,87/16,9 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

•  Расположить ТСУ на продольных балках автомобиля так, чтобы расстояние от центра шара до подножки было не менее 65 мм. Поперечная балка ТСУ (1) должна быть параллельной балке автомобиля.

•  Разметить и просверлить 6 отверстий d 13 мм в продольных балках автомобиля.

•  3акрепнть болтами  М 12x40 (4)  кронштейны ТСУ к продольным балкам автомобиля.

• Установить на ТСУ  съемный шар (2) и штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт 1(L/1) 3(31/3) 4(R/4) 6(54/6) 7(58L/7) Назначение Левый поворот Масса Правый поворот Стоп-сигнал Габарит |
| --- | --- |

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (GAZ-01FC / GAZ-01F  )

для ГАЗ 2705	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.