| ВАЗ 2121,21213,2131 с газовым оборудованием | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VAZ-35H | 5,6 | 75 | 1600 | 900 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство (VAZ-35H) для  ВАЗ 2121,21213,2131   предназначено для сцепки легкового автомобиля с  буксируемым прицепом полной массой до 900 кг , скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 9,92 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Снять обивку пола багажника и снять задний бампер.

• Подвести балку ТСУ (1) к кронштейнам крепления бампера автомобиля. При помощи хомутов (2) закрепить ее болтами М10Х50 (6) , установив распорные втулки (3) внутри поперечной балки ТСУ (1).

•Перемещая ТСУ (1) по кронштейнам крепления бампера подвести кронштейны ТСУ к буксировочным проушинам автомобиля.

• Вставить распорные шайбы (9) в буксировочные проушины автомобиля и кронштейны ТСУ, соединив их болтами М10Х30 (5).

• Используя ТСУ как кондуктор просверлить два отверстия диаметром 11 мм в бампере автомобиля. Болтами М10Х25 (4) соединить его с усиливающей пластиной ТСУ.

• Окончательно затянуть все резьбовые соединения.

• Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие и пропустить в него провода от ШРа ТСУ.

•  Установить штепсельный разъем (ШP) на подрозетник и подсоединить провода ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт 1(L/1) 3(31/3) 4(R/4) 6(54/6) 7(58L/7) Назначение Левый поворот Масса Правый поворот Стоп-сигнал Габарит |
| --- | --- |

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (VAZ-35H)

для ВАЗ 2121,21213,2131 	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.