| ( VAZ-08A ) ВАЗ 2123 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VAZ-08A | 7,1 | 75 | 1860 | 1200 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство (VAZ-08A) для ВАЗ 2123  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг.  , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 10,88 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

•  Болтами М10х65 (7) соединить поперечную (2) и  продольную (1) балки ТСУ.

•  Приложить ТСУ к днищу багажника таким образом, чтобы :

-    ось сцепного шара совпала с продольной осью автомобиля;

-    кронштейны ТСУ плотно прилегали к поперечным лонжеронам автомобиля;

•  Отметить места расположения кронштейнов ТСУ на лонжеронах автомобиля. Очистить их от шумоизоляционного материала до обнаружения штатных мест крепления ТСУ к автомобилю.

•  Используя шесть болтов Ml0x1,25 х30  (6) закрепить ТСУ на автомобиле.

•  Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие и

пропустить в него провода от штепсельного разъема (ШР) ТСУ.

• Установить на ТСУ шар (5) и подрозетник (4) .

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно схеме подключения , указанной в паспорте к электропроводке ТСУ.

• Установить на ТСУ штепсельный разъем.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (VAZ-08A)

для ВАЗ 2123.	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.