Гидрораспределитель ГРП-14/5 (5 секций)

Аналог: Galtech Q75/5E, SDM140/5, Р80.

Описание: гидрораспределитель золотниковый, с ручным управлением, предназначен для управления гидроцилиндрами выносных опор и механизмами блокировки рессор заднего моста, шасси.

Применяемость: на автокранах для Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-45714, КС-45717, КС-45719, КС-54711, Галичанин и Клинцы КС-55713, КС-55715, КС-55729, Челябинец КС-45721.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Кол-во рабочих секций: | 5 (от 1 до 10) |
| Условный проход, мм |  | 14 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин: |  |  |
| номинальный |  | 80 |
| максимальный | 100 |
| Давление на входе, Мпа (кгс/см2) |  |  |
| номинальное | 25 | (250) |
| максимальное | 32 | (320) |
| Максимальное давление на сливе, МПа (кгс/см2) | 3 | (30) |
| Диапазон настройки давления предохранительного клапана, Мпа (кгс/см2) | 3,0-32 |
|  | (30-320) |
| Габариты: |  |  |

Схема гидравлическая:

Гидрораспределитель ГРП-14/5 (Внешний вид