Подъемник мачтовый

Грузовой строительный

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

76103.00.00.000 РЭ

PROINSTRUMENT-SHOP.RU

76103.00.00.000РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для машинистов и технического персонала, занимающихся эксплуатацией подъемника.

Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве и принципах действия узлов и механизмов подъемника, а так же содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации подъемника и поддержания его в исправном техническом состоянии.

Лица, допущенные к управлению и обслуживанию подъемника, должны руководствоваться:

-настоящим руководством;

-«Правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников». ПБ 10-518-02.

-«Правилами устройства электроустановок». (ПУЭ).

-«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».(ПЭЭ).

-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.

Руководство по эксплуатации распространяется на подъемники типа

ПМГ-1-А исполнений 04;05 и типа ПМГ-1-Б исполнений 00; 01; 02; 03

(далее ПМГ – 76103).

010.00.00. Описание и работа подъемника.

Подъемник грузовой строительный ПМГ-76103 предназначен для подъема груза в процессе строительства и ремонта зданий и сооружений. Конструкция подъемника разработана с учетом эксплуатации его в I-IV ветровом районе, согласно ГОСТ 1451 с высотой подъема до 75 м, в районах умеренного климата при температуре  окружающего воздуха от +40(С до

-40(С.

010.10.00.  Технические характеристики.

| № п/п | Параметр | Исполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип ПМГ-1-Б | Тип ПМГ-1-А |
|  |  | 76103-00 | 76103-01 | 76103-02 | 76103-03 | 76103-04 | 76103-05 |
| 1 | Грузоподъёмность, кг, не более | 630 | 630 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| 2 | Высота подъёма груза, м, не более | 100 |
| 3 | Скорость движения грузовой платформы, м/сек, ± 10% | 0,3 |
| 4 | Эл.двигатель механизма подъёма: -тип -мощ-ность,кВт -частота вращения,Об/мин | АИР132S4У3 7,5 1420 | АИР132М4У3 11 1440 | АИР132М4У3 11 1440 | АИР100L4ЕУ3 4 1420 | АИР132М4У3 11 1440 | АИР132М4У3 11 1440 |

PROINSTRUMENT-SHOP.RU

76103.00.00.000РЭ

| № п/п | Параметр | Исполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип ПМГ-1-Б | Тип ПМГ-1-А |
|  |  | 76103-00 | 76103-01 | 76103-02 | 76103-03 | 76103-04 | 76103-05 |
| 5 | Тип ловителя | Кулачковый |
| 6 | Канат подъёмный | 10,5Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 3077-80 | 12Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 2688-80 | 12Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 2688-80 | 10,5Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 3077-80 | 12Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 2688-80 | 12Г-1-С-Л-Н-180 ГОСТ 2688-80 |
| 7 | Масса, кг, не более | 6250 | 6550 | 6310 | 5000 | 6280 | 6350 |
| 8 | Внутренние размеры рабочей платформы, мм, не более: -длина -ширина | 3200 800 | 2500 1000 | 1350 820 | 2700 500 | 1500 1000 | 2000 1200 |
| 9 | Габаритные размеры секции мачты, мм, не более: -длина -ширина -высота | 670 802 2000 | 670 802 2000 | 670 802 2000 | 320 426 2000 | 670 802 2000 | 670 802 2000 |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более: -длина -ширина -высота | 2800 3200 103500 | 3000 3200 103500 | 3000 1800 103500 | 2000 2700 103500 | 3000 1800 103500 | 3000 2000 103500 |
| 11 | Тип привода | Канатный |
| 12 | Вылет,мм: -грузовой платформы от оси мачты - монтажного устройства | 750-2450 650 | 600- 2100 650 | 750-1750 650 | 875- 1860 650 | - | - |
| 13 | Высота установки первой настенной опоры х шаг опор, м | 4…6 х 9 | 4…6 х 9 | 4…6 х 9 | 4…6 х 9 | 4…6 х 9 | 4…6 х 9 |

010.20.00.   Устройство и работа подъёмника и его составных частей.

010.20.01. Общий вид подъемника показан на рис. 1,1А,1Б. Подъемник состоит из грузовой платформы с подачей груза в окно или проем здания (1) для 76103-00,76130-01 и 76103-03(рис.1); грузовой платформы с выкатным лотком для 76103-02(рис1А).; грузовой платформы 76103-04,76103-05

76103.00.00.000РЭ

(рис.1Б), перемещающей груз по направляющим мачты (2), смонтированной на опорной раме (3) и закрепляемой на строящемся или ремонтируемом объекте посредством узлов крепления (4).

010.20.02. Работа подъемника происходит следующим образом:

по направляющим мачты вверх или вниз перемещается каретка, состоящая из грузовой платформы и ловителей. Каретка снабжена приборами безопасности. Перемещение осуществляется посредством канатного привода. Управление осуществляется машинистом с поста управления выносным пультом. Приборы безопасности ограничивают крайние верхнее и нижнее положения каретки, осуществляют блокировку привода во время погрузки и выгрузки, а так же в случае срабатывания ловителей.

010.20.03. Механизм подъёма состоит из редуктора, электродвигателя, тормоза Механизма подъёма собираются на раме и соединяются:

а) электродвигатель с редуктором – посредством втулочно-пальцевой муфты, являющейся для подъемников 76103-00, 76103-01, 76103-02, 76103-04,   76103-05 одновременно тормозным шкивом;

б) барабан грузовой с редуктором – фланцевой муфтой, которая напрессована на выходной вал редуктора, являющийся, одновременно, первой опорой грузового барабана. Вторая опора самостоятельно смонтирована на раме и содержит сферический подшипник в качестве элемента, воспринимающего нагрузку.

Кинематическая схема механизма подъёма представлена на рис. 2.

010.20.04. Каретка состоит из рамы с закрепленными на ней роликами и ловителями. На каретке располагается грузовая платформа. Грузовая платформа имеет ограждение из прямоугольных труб для обеспечения безопасности при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке груза. Грузовая платформа подъемников 76103-00, 76103-01, 76103-02,76103-03 с подачей груза в окно или проем здания. В убранном положении платформа фиксируется пружинным фиксатором. При выкатывании платформы  концевой выключатель отключает электродвигатель. На грузовой платформе подъемников 76103-04 и 76103-05 установлен выдвижной упор, предотвращающий падение или опускание каретки во время погрузки и выгрузки на этажах, обеспечивающий безопасный выход людей на платформу.

010.20.05. Секции мачты представляют собой несущую четырехгранную металлоконструкцию. Секции ориентируются между собой с помощью штифтов и крепятся болтами.

В верхней части мачты устанавливается верхняя секция мачты, оборудованная двумя упорами и лыжей отключения концевого выключателя ограничения верхнего положения (см. Рис.8).

010.20.06. Опора настенная рис. 3 предназначена для крепления мачты к строящемуся или ремонтируемому объекту. Первая опора устанавливается на высоте не более 4…6 м, а все последующие – с шагом не более 9 м. Опора состоит из балки (1), уголка (2) и шпилек (3 и 4). Схема установки настенной опоры и крепления к ней мачты подъемника представлена на рис. 3.

010.20.07. Электрокабель длиной, соответствующей максимальной высоте подъема, подведен к грузовой платформе при помощи гуська, закрепленного на каретке и при опускании укладывающийся в корзину, которая укреплена на мачте с помощью специального кронштейна. Для предотвращения раскачивания кабеля применены ловушки, представляющие собой рамочную конструкцию с упругими ограничителями, устанавливаемые на мачте и настенных опорах. Первая ловушка крепится на мачте на высоте 1…1,5 м от верха корзины, остальные на настенных опорах, схема установки ловушек представлена на рис. 4.

76103.00.00.000РЭ

010.20.08. Ловители  (рис. 5) предназначены для остановки и удержания  каретки в случае обрыва или ослабления подъёмного каната. Ловители являются механизмом эксцентрикового типа, резкого торможения. Ловители работают следующим образом: при движении или в подвешенном состоянии подъёмный канат натянут, пружина сжата, эксцентрики ловителей 3 тягой 5 отжаты от полки мачты, за счет чего имеет место зазор между эксцентриком и направляющим уголком мачты. В момент обрыва или ослабления каната пружина расжимается и тяги поворачивают эксцентрики, вводя их в соприкосновение с направляющими уголками. При дальнейшем движении каретки вниз происходит самозатягивание эксцентриков и каретка стопорится.

Регулировка ловителей осуществляется при натянутом грузовом канате регулировкой длины тяги, натяжения пружины или поворотом эксцентрика. Рабочая ширина зазора между направляющим уголком и эксцентриком 4…5 мм. При срабатывании ловителей концевой выключатель отключает электродвигатель.

010.20.09.  Подъёмный канат запасовывается в соответствии со схемой

рис. 7.

010.20.10.  К приборам безопасности относятся концевые выключатели, блокирующие подачу электропитания к приводу в случае нарушения техники безопасности или режима эксплуатации.

На подъемнике  установлены концевые выключатели, контролирующие следующие состояния подъемника:

- крайние верхнее и нижнее положение каретки;

- срабатывание ловителей;

- убранное положение грузовой платформы для 76103-00,76103-01;76103-03;

- убранное положение выдвижного упора и трапа для - 76103-04,76103-05;

- убранное положение трапа для 76103-02;

- положение грузовой платформы при фиксированной остановке для     76103-01 и 76103-05.

010.30.00.Электрооборудование.

010.30.01. Состав и устройство электрооборудования.

Электрооборудование подъемника состоит из:

1)электродвигателя М1 лебедки, осуществляющей перемещение каретки вдоль мачты подъемника;

2)электродвигателя N1 колодочного тормоза лебедки;

3)выключателей безопасности, установленных на каретке подъемника:

а. для 76103-00, 76103-03:

- SQ1 ограничения нижнего положения каретки

- SQ2 ограничения верхнего положения каретки

-  SQ3 контроля ловителей каретки

-  SQ5 контроля убранного положения выкатной платформы;

б. для 76103-04,76103-05:

-   SQ1 ограничения нижнего положения каретки

-  SQ2 ограничения верхнего положения каретки

-  SQ3 контроля ловителей каретки

-  SQ4 контроля трапа

-  SQ5 контроля выдвижного упора

в. для 76103-02:

-   SQ1 ограничения нижнего положения каретки

-  SQ2 ограничения верхнего положения каретки

-   SQ3 контроля ловителей каретки

76103.00.00.000РЭ

-   SQ4 контроля трапа.

г. для 76103-01

-   SQ1 ограничения нижнего положения каретки

-   SQ2 ограничение положения каретки при фиксированной остановке;

-   SQ3 ограничения верхнего положения каретки

-   SQ4 контроля ловителей каретки;

-   SQ5 контроля убранного положения выкатной платформы.

4)выносного пульта управления SB1 для управления перемещением

каретки подъемника;

5)шкафа управления с пускорегулирующей аппаратурой;

6)сирены НА1, установленной сзади шкафа управления

010.30.02. В состав шкафа управления входят:

- автоматический выключатель QF1 для защиты от перегрузки и короткого замыкания аппаратов;

- реверсивный пускатель КМ1 с тепловым реле К3 для управления силовой цепью и защиты двигателей от перегрузки;

- счетчик времени наработки РТ1 с блоком питания G1;

- реле контроля фаз KV1;

- тумблер SA1, обеспечивающий работу подъёмника в следующих режимах:

- тумблер вверх- режимы «испытание», «ревизия», «работа»;

- тумблер вниз- режим «монтаж».

Электрооборудование подъемника рассчитано на питание от пяти-проводной сети с глухо-заземленной нейтралью напряжением 380 В,   50 Гц с повторным заземлением.

Питание на подъемник должно подаваться гибким пяти-проводным кабелем с сечением жил не менее 2,5мм2 для 76103-00, 76103-03  и

4 мм2 для 76103-01, 76103-02, 76103-04, 76103-05.

Питающий кабель через разъем ХТ1 заводится на шкаф управления.

От шкафа управления подается на электродвигатели М1 и N1, установленные с ним на общей раме. Соединение шкафа управления с распределительной коробкой ХТ6, установленной на каретке, осуществляется посредством гибкого кабеля, проходящего через улавливающее устройство.

Управление подъемником производится с выносного кнопочного пульта, подсоединенного к шкафу управления через разъем ХТ2 гибким многожильным кабелем. Управление подъемником осуществляется с безопасной зоны, определенной для оператора.

010.30.03. Подготовка электрооборудования к работе.

При подготовке электрооборудования к работе необходимо выполнить следующее:

- проверить наличие и надежность заземления;

- проверить целостность электрооборудования;

- проверить целостность линий электропроводки;

- проверить состояние выключателей безопасности и упоров, с которыми они взаимодействуют;

- проверить состояние аппаратов управления и убедиться в легком ходе их подвижных частей;

- проверить исходные положения аппаратов управления;

- подать питание на подъемник;

- проверить работоспособность звукового сигнала.

010.30.04. Порядок работы.

76103.00.00.000РЭ

При работе необходимо выполнять следующее:

- установить переключатель выключателя QF1 в положение «I» (включено);

- вставить ключ в пульт управления SB1, на котором находятся следующие кнопки:

- ((( опускание каретки;

- ((( подъем каретки;

- (Ст( экстренная остановка;

- (Зв( подача звукового сигнала;

- < 2> фиксированная остановка (для 76103-01 и для 76103-05).

- нужной кнопкой направить каретку на требуемую отметку с пульта;

- если по какой-либо причине остановки не произошло, нажать кнопку «Ст» на пульте и вытащить ключ до выяснения и устранения неисправности;

- в случае внезапных остановок каретки или посадки ее на ловители, немедленно отпустить кнопку управления и обесточить подъемник до выяснения и устранения причины аварии;

- для подачи звукового сигнала нажать кнопку «Зв» на пульте управления;

- по окончании работы грузовую платформу опустить вниз, вынуть ключ из пульта, обесточить подъемник.

- в случае срабатывания ловителей, после устранения неисправности,

установить тумблер SA1 в положение «монтаж» в шкафу управления для снятия платформы вверх, после чего установить тумблер в положение «работа».

Для ограничения крайних положений каретки на ней установлены концевые выключатели, которые срабатывают от лыжи, установленной на мачте, как при подходе каретки к верхнему положению, так и к нижнему.

010.40.00 Маркировка и упаковка.

010.40.01. На подъемнике в доступном для обзора месте закреплена табличка, содержащая следующие данные:

-наименование или товарный знак завода – изготовителя;

- условное обозначение подъемника;

- грузоподъемность;

- заводской номер, месяц и год изготовления.

010.40.002. Ловитель подъемника имеет клеймо приемки предприятия- изготовителя и снабжен табличкой, содержащей:

- наименование завода-изготовителя и его товарный знак;

- заводской номер;

- месяц и год изготовления;

- тип ловителя;

- номинальную скорость движения грузонесущего устройства;

- расчетную улавливаемую массу.

010.40.003. Металлоконструкция подъемника транспортируется без упаковки.

Электрооборудование и эксплуатационная документация упакованы во влагонепроницаемый материал. Мелкие комплектующие ( метизы и др.), а также

съемное электрооборудование( выносной пульт, кабель и т.д.) упакованы

в деревянный ящик.

76103.00.00.000РЭ

020.00.00.  Использование по назначению.

020.10.00. Инструкция по монтажу.

020.10.01. Монтаж и демонтаж подъемника производит только специализированная организация.

020.10.02. Монтаж подъемника выполняется бригадой в составе не менее трех человек, двое из которых имеют право выполнять верхолазные работы.

020.10.03. Подъемник должен быть установлен на заранее подготовленной, спланированной площадке, имеющей уклон не более 5°.Поверхность площадки необходимо утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод.

Размеры площадки 3×2 м. Рекомендуется под опорную раму подложить доски толщиной не менее 50 мм. и шириной не менее 200 мм.

020.10.04. Опорную раму расположить длинной стороной параллельно зданию и смонтировать на ней нижнюю секцию мачты с установленным на ней концевым выключателем верхнего положения каретки. Крепление нижней секции к раме опорной производить 4-мя болтами М24×80 и гайками М24. Секцию мачты располагать так, чтобы направляющие штифты находились сверху.

Крепление мачт подъёмника 76103-03 производить болтами М16х45 и гайками М16.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже подъемника под гайки всех болтов соединений должны быть подложены пружинные шайбы.

020.10.05. Закрепить на щеках ловителей чалку и с помощью крана поднимают каретку. На нижнюю секцию мачты установить каретку  таким образом, чтобы полка направляющего уголка мачты (63×63×6) располагалась между зубьями эксцентрика и корпусом ловителя. На каретке установить грузовую платформу для подачи груза в окно или проем здания  (  76103-00,76103-01, 76103-03) для чего, на платформе снять поперечную съемную связь и платформу вкатить на ролики каретки. Затем поперечную съемную связь установить на место.Отрегулировать концевой выключатель грузовой платформы. Проверить расположение каретки относительно стены здания. Расстояние от крайней точки грузовой платформы до стены должно быть 100…120 мм. При помощи крана смонтировать две следующие секции мачты и установить первую настенную опору.

020.10.06. Отрегулировать тормоз грузовой лебедки: (76103-00, 76103-01, 76103-02,76103-04,76103-05)

-установить нормальный ход штока толкателя, для чего установить шток в крайнее верхнее положение, затем опустить его на 22 мм и в этом положении зафиксировать рычаги гайками штока;

-установить равномерный отход колодок с помощью упорного болта;

-отрегулировать длину пружины в пределах 195±10 мм.

-залить масло в редуктор механизма подъёма (см. таблицу смазки).

-76103-03 имеет тормоз, встроенный в электродвигатель, регулировку-см. паспорт электродвигателя.

020.10.07. Через разъемы штепсельных соединений присоединить питающий кабель и кнопочный пульт управления. (Питающий кабель в комплект поставки не входит). Вставить ключ в кнопочный пульт управления. Включить автоматический выключатель.

76103.00.00.000РЭ

020.10.08. Монтаж секций мачты производить с помощью блока 1 (рис. 6), закрепленного пальцем 2 на балке 3, выступающей от плоскости стены здания на 800 мм. Блок монтажный надежно крепится к  балке ( тросом толщиной не менее 10 мм, пропущенным через отверстие в балке, и 3-мя зажимами). Свободный конец подъёмного каната пропустить через блок 1 и опустить в зону монтажа. Далее подъёмный канат использовать для последовательного монтажа всех секций мачты и оголовка. Балка 3 устанавливается на крыше здания, нагружается грузом не менее 200 кг и надежно крепится к несущим элементам здания. Балку изготовить из швеллера №12…14 длиной не менее 3,5 м. Все секции мачты во время подъема удерживать от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Допускается монтаж 3-х собранных на земле секций. Последней монтируется верхняя секция мачты с приваренными на ней упорами верхнего положения каретки, лыжей ограничения верхнего положения и оголовком. Крепление каждой секции мачты производить 4-мя болтами М24×120 и гайками М24. Для монтажа секций мачты и оголовка допускается использование крана. При монтаже мачты устанавливаются настенные опоры. Схема установки настенных опор представлена на рис.3, 3А. При монтаже 3-х собранных на земле секций до установки настенной опоры мачту закрепить дополнительными растяжками.

Первую опору установить на высоте не более 4…6 м, далее устанавливать с шагом не более 9 м. Максимальная высота верхней консольной части мачты не более 3 м.

020.10.09. После монтажа мачты произвести запасовку грузового каната согласно схемы (рис.7 ).

020.10.10. Отрегулировать концевой выключатель нижнего положения грузовой каретки таким образом, чтобы в нижнем положении каретка не доходила до рамы опорной, а грузовой канат всегда был в натянутом состоянии. Регулировка осуществляется перемещением лыжи.

020.10.11. С помощью мегомметра проверить  сопротивление изоляции проводов. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

020.10.12. Перед вводом в эксплуатацию ( после монтажа ) произвести техническое освидетельствование с проведением статических и динамических испытаний и проверкой работы предохранительных устройств.

Порядок технического освидетельствования представлен в подразделе 20.50.00.

020.10.13. Демонтаж подъемника производится в обратной последовательности.

020.10.14. При монтаже тумблер SA1 должен быть в положении «монтаж».

020.20.00 Подготовка к работе.

020.20.01. Перед началом работы необходимо проверить:

-наличие смазки во всех трущихся частях подъемника согласно карте смазки;

-состояние и надежность крепления грузового каната;

-состояние заземления (корпуса конечных выключателей, электродвигателя, тормоза, щита управления должны иметь надежный электрический контакт с металлоконструкцией подъемника);

-работу автоматического выключателя;

-работу подъемника на холостом ходу;

-исправность концевых выключателей и правильность направления вращения электродвигателя.

76103.00.00.000РЭ

Замеченные неисправности необходимо устранить.

Исправность концевых выключателей проверяется следующим образом:

020.20.02. Концевой выключатель верхнего положения.

Рукой проверить работоспособность концевого выключателя (при нажатии рычажка блокируется двигатель лебедки).

Каретку подогнать в зону действия концевого выключателя верхнего положения, при движении вверх лыжа должна надавить на рычажок концевого выключателя и остановить двигатель механизма подъёма.

020.20.03. Концевой выключатель нижнего положения.

Рукой проверить работоспособность концевого выключателя (при нажатии рычажка блокируется двигатель лебедки).

Каретку подогнать в зону действия концевого выключателя нижнего положения, при движении вниз лыжа должна надавить на рычажок концевого выключателя и остановить двигатель лебедки.

020.20.04.  Концевой выключатель блокировки ловителей.

Подложить на раму опорную (под каретку) упор высотой не менее 300мм.

И опустить на него каретку, при этом грузовой канат ослабевает и срабатывают ловители, концевой выключатель должен полностью заблокировать электропитание подъёмника. Для снятия каретки с ловителей необходимо тумблер SA1 установить в положение «монтаж».

020.20.05.  Концевой выключатель блокировки грузовой платформы для 76103-00,76103-01 и 76103-03.

Рукой проверить работоспособность концевого выключателя (при нажатии блокируется двигатель лебедки).

При выдвижении грузовой платформы лыжа должна надавить рычажок концевого выключателя и заблокировать двигатель лебёдки.

020.20.06. Концевой выключатель блокировки трапа для 76103-02,

76103-04 и 76103-05.

При открытии трапа освобождается рычажок концевого выключателя и должен заблокировать двигатель лебедки.

020.20.07. Концевой выключатель блокировки выдвижного упора для

76103-04 и 76103-05.

При выдвижении упора освобождается рычажок конечного выключателя и должен заблокировать двигатель лебедки.

020.20.08. Концевой выключатель поэтажного положения для 76103-01 и 76103-05.Рукой проверить работоспособность концевого выключателя (при нажатии рычажка блокируется двигатель лебедки).

Каретку подогнать в зону действия концевого выключателя фиксированной остановки, при движении вверх лыжа должна надавить на рычажок концевого выключателя и остановить двигатель лебедки.

020.30.00. Порядок работы.

020.30.01. Управление подъемником осуществляется с выносного пульта машинистом, который должен быть обучен, аттестован и обладать знаниями в объеме, предусмотренном настоящим руководством по эксплуатации и общими правилами техники безопасности.

020.30.02. Машинист обязан:

-следить за нормальной укладкой грузового каната на барабане лебедки и не допускать ослабления грузового каната;

-при самопроизвольной остановке грузовой платформы при спуске проверить срабатывание ловителей. Для снятия каретки с ловителей необходимо тумб

76103.00.00.000РЭ

лер SA1 установить в положение «монтаж», приподнять каретку вверх на 500 мм до разблокирования ловителей, после чего тумблер SA1 установить в положение «работа» и продолжать работу.

-при приближении грузовой каретки к крайнему верхнему положению остановить ее до срабатывания концевого выключателя верхнего положения.

020.30.03. Машинисту запрещено:

-передавать управление другому лицу;

-пользоваться подъемником при неисправных приборах безопасности и неисправной сигнализации;

-пользоваться подъемником при неисправностях в системе электрооборудования;

-поднимать или опускать неизвестный по массе груз;

-оставлять рабочее место, если подъемник не защищен от запуска посторонними лицами;

-при аварийных остановках самостоятельно устранять неисправности электропроводки и электрооборудования.

020.30.04. Обязанности машиниста по окончании работы:

-опустить грузовую платформу в нижнее положение;

-обесточить привод подъемника, вынуть ключ из пульта управления;

-очистить грузовую платформу от мусора и грязи;

осмотреть подъемник, особенно механизм подъема, тормоз, ловители, грузовую платформу, концевые выключатели.

- проконтролировать крепление настенных опор к мачте и зданию.

- сделать запись в журнале сдачи и приемки, о неисправностях в работе подъемника, предупредив об этом механика.

020.40.00.  Техническое обслуживание.

020.40.01. Техническое обслуживание выполняется в следующем порядке:

-ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;

-ТО1 - техническое обслуживание проводится через 40 моточасов работы (или раз в две недели, если подъёмник не эксплуатируется);

-ТО2 - техническое обслуживание проводится через 80 моточасов работы или раз в месяц;

-ТО3 - техническое обслуживание проводится два раза в год.

020.40.02. Периодические технические обслуживания выполняются спец-

бригадой совместно с машинистом подъемника.

020.40.03. Техническое обслуживание электрооборудования должно быть возложено на лиц, специально обученных, аттестованных, прошедших инструктаж по технике безопасности и знакомых с настоящим документом в полном объеме

020.40.04. Перечень работ по ежесменному техническому обслуживанию приведен в таблице 2.

76103.00.00.000РЭ

Таблица 2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ознакомиться с техническим состоянием подъемника по записям в вахтенном журнале. Осмотреть место установки подъемника. Проверить наружным осмотром состояние подъемника и комплектность его узлов. Проверить наличие и достаточность освещения подъемника и приемных мест. Проверить работу аппаратов управления и тормоза. Проверить работу сигнализации. 7. Осмотреть строящийся объект. 8. Осмотреть ловители, концевые выключатели. Результаты осмотра заносятся в журнал. В конце смены. 9. Опустить грузовую каретку вниз. Вытащить ключ из замка пульта управления. 10. Выключить электропитание подъемника. 11. Сделать отметку о сдаче подъемника сменщику в вахтенном журнале | Работа на подъемнике разрешается только при наличии записи о сдаче и приемке в вахтенном журнале. Все неисправности, зафиксированные в журнале должны быть устранены до начала работы. Место установки должно быть очищено от посторонних предметов и строительного мусора по периметру на расстоянии 2 м. Подъемник должен быть укомплектован исправными узлами, агрегатами, аппаратами управления, приборами безопасности. Внешние повреждения оборудования и аппаратов не допускаются. Светильники, установленные в местах загрузки и выгрузки должны быть исправными. Кнопки аппаратов управления должны работать четко, без заеданий. Звуковая сигнализация должна исправно функционировать. На объекте по траектории движения подъемника не должно быть выступающих элементов, препятствующих работе. Зазор между эксцентриком ловителя и направляющим уголком мачты должен быть в пределах 4…5 мм. |

76103.00.00.000РЭ

020.40.05. Техническое обслуживание ТО1.

ТО1 проводится через 40 моточасов работы ( или раз в две недели, если подъемник не эксплуатируется ). Перечень работ по ТО-1 приведен в

таблице 3.

Таблица 3.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнить работы ЕТО Проверить состояние электрокабеля. Проверить смазку согласно карте смазки. | См. табл. 2. Электрокабель не должен иметь механических повреждений. См. табл. 7 |

020.40.06. Техническое обслуживание ТО2.

ТО2 проводится через 80 моточасов работы подъемника или 1 раз в месяц. Перечень работ по ТО-2 приведен в таблице 4.

76103.00.00.000РЭ

Таблица 4.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнить работы ЕТО и ТО-1. Проверить крепления основных узлов и деталей. Проверить уровень масла в редукторе. Проверить и подтянуть крепление клеммных соединений электропроводки. Осмотреть состояние ловителей. Проверить состояние каретки. Неисправности устранить. Работы, выполняемые через цикл ТО-2. Проверить затяжку болтов крепления всей металлоконструкции. Проверить состояние роликов каретки, привода ловителей. Проверить состояние металлоконструкций секций мачты. Проверить надежность приборов безопасности. После проведения работ по ТО-2 опробовать подъемник в работе, при этом проверить работу тормоза, замерить тормозной путь каретки. | См. табл. 2 и 3. Все узлы должны быть надежно закреплены. При необходимости долить. Наличие грязи не допускается. Детали не должны иметь трещин и сколов. Особое внимание обратить на зубья эксцентрика ловителя. Каретка не должна иметь повреждений металлоконструкции. Грузовая платформа должна выдвигаться без заеданий и надежно фиксироваться. Все болты крепления секций мачты и настенных опор должны быть затянуты до отказа гайками с пружинными шайбами. Оси роликов должны быть надежно закреплены, а сами ролики свободно вращаться. Погнутость элементов металлоконструкций и разрывы сварных швов недопустимы. Все концевые выключатели должны разрывать цепь питания электродвигателя. Тормозной путь не должен превышать 200 мм при движении вниз с номинальным грузом. В противном случае отрегулировать тормоз. |

020.40.07.  Сезонное техническое обслуживания ТО-3.

Техническое обслуживание ТО-3 проводится два раза в год. Перечень работ по ТО-3 приведен в таблице 5.

76103.00.00.000РЭ

Таблица 5.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнить работы ежесменного технического обслуживания, ТО-1, ТО-2 в полном объеме. 2. Проверить смазку узлов согласно карте смазки. | См. табл. №№ 2, 3, 4. Масло, не соответствующее сезону, заменить. (см. табл. 7) |

020.50.00.Техническое освидетельствование.

020.50.01. Вновь установленный подъемник до пуска в эксплуатацию должен быть зарегистрирован в журнале учета грузоподъемных машин предприятия за присвоенным ему номером.

020.50.02.Полному техническому освидетельствованию должны подвергатся подъёмники:

- впервые установленные;

- находящиеся в работе- не реже одного раза в 12 месяцев.

020.50.03. Полное техническое освидетельствование проводится специализированнными организациями или инженерными центрами.

020.50.04. Частичное техническое освидетельствование должно проводится согласно п. 4.3.4 ПБ-10-518-02.

020.50.05. При полном техническом освидетельствовании подъемник подвергается осмотру и следующим испытаниям:

- испытаниям на холостом ходу;

- статическим испытаниям;

- динамическим испытаниям;

- испытаниям ловителей;

020.50.06. При осмотре подъемника должно быть проверено состояние оборудования и его крепление, канатов, электропроводки, состояние узлов подъемника (при этом мачты и настенные опоры должны осматриваться из окон здания).

020.50.07. При испытаниях на холостом ходу:

- проверить подъем и опускание грузовой каретки;

- проверить работу конечных выключателей верхнего и нижнего положений платформы;

- проверить блокировку грузовой платформы для 76103-00,76103-01 и 76103-03, трапа и выдвижного упора для 76103-04 и 76103-05, трапа 76103-02;

- проверить блокировку ловителей.

020.50.08. Статические испытания имеют целью проверить на прочность металлоконструкцию, канат, крепление каретки, а так же действие тормоза. При статических испытаниях нагрузить грузовую платформу грузом массой 750 кг для 76103-00,76103-01, и 76103-03; 1500кг для76103-02, 76103-04,

76103-05 на высоте 500 мм над уровнем земли и выдержать в таком положении 10 минут.

76103.00.00.000РЭ

020.50.9. Целью динамических испытаний является проверка работы механизмов подъемника. При динамических испытаниях:

- загрузить платформу грузом 550 кг для 76103-00, 76103-01, и 76103-03; 1100кг для 76103-02,76103-04, 76103-05 и поднять каретку на полную высоту. Во время подъема и опускания произвести не менее трех остановок;

- проверить надежность срабатывания приборов безопасности, устройства против раскачивания кабеля и работу пульта управления.

020.50.10.Испытание ловителей:

- загрузить платформу грузом 550 кг для 76103-00, 76103-01, и 76103-03; 1100кг для76103-02  76103-04, 76103-05;

- поднять каретку на высоту 0,5 м над уровнем амортизаторов, специальным приспособлением имитировать обрыв грузового каната. Высота падения каретки не должна превышать 120 мм.

020.50.11. После проведения испытаний подъемник осмотреть.

020.50.12. При отсутствии остаточных деформаций и трещин в элементах подъемника он может быть принят в эксплуатацию. Результаты испытаний заносятся в паспорт подъемника.

020.60.00.Хранение, консервация и транспортирование.

020.60.01. При необходимости постановки подъемника на длительное хранение он подвергается консервации. Перед проведением консервации подъемник должен пройти периодическое техническое обслуживание или текущий ремонт.

020.60.02. Консервацию подъемника проводят по варианту временной защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014 для условий хранения 8 по ГОСТ 15150 при хранении сроком до 1 года.

020.60.03. Расконсервация подъемника осуществляется смыванием при помощи смоченной в реконсервационном растворе кисти либо ветоши с последующим вытиранием насухо консервационной смазки. Расконсервация производится следующими рекомендуемыми материалами:

- уайт – спирит ГОСТ 3134;

- нефрас – С 50/170 ГОСТ 8505;

020.60.04.Транспортировка подъемников осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами, установленными для конкретного вида транспорта.

020.70.00.Смазка подъемника.

020.70.01.Смазка подъемника производится в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7.

| Место смазки | Наименование смазочных материалов | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- |
|  | При температуре до –40 °С | При температуре до +40 °С |  |
| 76103.00.00.000РЭ |
| Редуктор лебедки. Опора барабана. | Масло АМГ-10 ГОСТ 6794 или ТСП-10 ГОСТ 23652 Солидол Ж ГОСТ 1033 | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799 Солидол Ж ГОСТ 1033 | Доливать 0,5 л по мере опускания уровня ниже контрольной пробки. Полная замена при ТО-3. 1 раз в месяц |

020.80.00. Указание мер безопасности.

020.80.01.  К работе на подъемнике в качестве машиниста допускаются лица, прошедшие обучение, аттестацию и медицинское освидетельствование в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников» (ПБ 10-518-02), ознакомленные с настоящим руководством и общими правилами техники безопасности. Допуск к работе оформляется приказом по организации – владельцу подъемника в соответствии с ПБ 10-518-02.

020.80.02.Находящийся в эксплуатации подъемник должен быть снабжен табличкой с указанием регистрационного номера, грузоподъемности, даты следующего технического освидетельствования, наименования владельца и номера его телефона в соответствии с ПБ 10-518-02.

020.80.03.Вблизи проемов обслуживаемого сооружения  закрепить знаки с номерами этажей.

020.80.04.. При организации работ подъемником эксплуатирующая организация должна разработать технологические карты погрузки и разгрузки грузов, а также проекты производства работ.

020.80.05. Рабочее место машиниста должно находится на расстоянии не менее 5 м от опорной рамы подъемника при высоте  подъема до 17 м и не менее 13 м при высоте подъема до 100 м.

020.80.06. Площадку вокруг подъемника оградить по периметру. Расстояние от опорной рамы  подъемника до ограждения должно быть не менее 5 м.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить сооружение ограждения в месте приемки груза на кровле и этажах.

020.80.07. Места на верхней и промежуточных остановках грузовой каретки  оборудовать приемными площадками с перильным ограждением, обеспечивающим безопасную погрузку и разгрузку.

020.80.08. Рабочая зона при монтаже и демонтаже должна быть ограждена. Пребывание посторонних людей в этой зоне во время работы, монтажа и демонтажа подъемника ЗАПРЕЩЕНО. Организация ограждений рабочей зоны должна соответствовать ГОСТ23407.

020.80.09.Нижняя погрузочная площадка подъемника должна иметь навес на высоте не менее 2м.

020.80.10.Мачту подъемника закрепить к элементам возводимого здания жесткими настенными опорами. Место крепления мачты следует согласовать с организацией, разработавшей проект производства работ. Работа на подъемнике с незакрепленной мачтой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

76103.00.00.000РЭ

020.80.11.У места управления подъемником может быть установлена дополнительная, к имеющейся на подъемнике, сигнализация со всех этажей, на которых производится разгрузка (сигнализация разрабатывается эксплуатирующей организацией).

020.80.12. При работе в ночное время зона работы и подъемник должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 111-4-80 (п.2.17.)

020.80.13. Подъем, остановку и спуск грузовой каретки производить только по сигналам рабочих, обслуживающих подъемник.

020.80.14. Перед подъемом или опусканием грузовой каретки, а также во время работы подъемника, машинист должен подавать сигналы.

Порядок системы сигналов для связи между машинистом и рабочим, выполняющим погрузку и разгрузку на этаже, разрабатывается эксплуатирующей организацией в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" ПБ 10-518-02 и вносится в производственную инструкцию машиниста.

020.80.15. Груз размещать на грузовой платформе так, чтобы его центр тяжести совпадал с осью симметрии мачты. Принять меры, препятствующие самопроизвольному перемещению груза. Для подъема строительных растворов, а также сыпучих грузов с последующей передачей на перекрытие, должен  быть предусмотрен контейнер. Масса груза совместно с контейнером не должна превышать номинальную грузоподъемность подъемника.

ВНИМАНИЕ! Устанавливаемые дополнительные грузозахватные органы и груз, ими поднимаемый, должен быть в пределах номинальной грузоподъемности подъемника.

020.80.16. На каждом этаже, где производится разгрузка, выделить лицо, ответственное за прием груза.

020.80. 17.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить монтаж и демонтаж подъемника при скорости ветра свыше 14м/сек., при грозе, ливневом дожде и снегопаде, при температуре окружающего воздуха ниже -20(С, при гололедице;

- пользоваться неисправным подъемником;

- эксплуатация подъемника при неисправности или отсутствии приборов и устройств безопасности;

- перемещать и останавливать грузовую платформу по сигналу посторонних лиц;

- использовать концевые выключатели в качестве рабочих органов для остановки механизмов;

- работа подъемника при неисправном механизме подъёма;

- находиться в пределах ограждений площадки при поднятой грузовой каретке,  находиться под грузовой кареткой при подъеме, опускании и загрузке (выгрузке) грузовой каретки. При необходимости произвести работы под грузовой кареткой необходимо поставить ее на упор;

- перегружать подъемник;

- подъем и спуск на подъемнике, а также выход людей на грузовую каретку (кроме 76103-04, 76103-05 );

- подъем грузовой каретки в зону действия концевого выключателя, ограничивающего верхнее положение каретки, кроме случаев, когда производится проверка его работы;

- смазывать, осматривать и ремонтировать узлы подъемника во время его работы;

76103.00.00.000РЭ

- работа монтажника, находящегося на мачте без прикрепления его с помощью монтажного пояса, при этом мачта должна быть прикреплена к зданию и опорной раме;

- открывать шкаф управления с электроаппаратурой, если кабель присоединен к питающей сети.

- использовать отбракованные канаты. Годность каната определяется по нормам  браковки стальных канатов согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" ПБ 10-518-02 (приложение 6)

020.80.18. Кабель, соединяющий кнопочный выносной пульт со шкафом с электроаппаратурой, предохранить от механических повреждений.

020.80.19. Электрооборудование подъемника заземлить. Заземление выполнять через заземляющую жилу и повторно через нулевую жилу питающего кабеля.

020.80.20.При отсутствии машиниста автоматический выключатель должен быть отключен, ключ из кнопочного пульта вынут, кнопочный пульт и шкаф управления с электроаппаратурой закрыты.

020.80.21. В случае обнаружения неисправности машинист подъемника обязан немедленно отключить электропитание подъемника и известить об этом механика или ответственного за исправное состояние подъемника.

020.80.22. На подъемнике должны быть размещены, выполняемые эксплуатирующей организацией, хорошо видимые надписи: «Инвентарный номер», «Грузоподъемность 500 кг, не более» для 76103,76103-01,  и 76103-03; «Инвентарный номер», «Грузоподъемность 1000 кг, не более» для 76103-02,76130-04 и 76103-05; «Под грузовой кареткой не стоять», «Выход людей на грузовую платформу запрещен»  (кроме 76103-04, 76103-05 при выдвинутых упорах) вывешивается также в местах приемки груза на этажах.

020.80.23. Для обслуживания механизмов и электрооборудования к ним должен быть обеспечен удобный и безопасный подход.

020.80.24.Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ, размещению подъемников и к персоналу, допускаемому к работе на подъемниках, должны соответствовать ГОСТ 12.3.009 и "Правилам устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" (ПБ 10-518-02).

Руководители организации, производящей эксплуатацию подъемника, обязаны назначить: инженерно-технического работника, по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, инженерно – технического работника, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ - из числа обученного и аттестованного в области промышленной безопасности опасных производственных объектов персонала.

030.00.00.Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 6.

Таблица 6.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 76103.00.00.000РЭ |
| При нажатии кнопки «ВВЕРХ», или «ВНИЗ» грузовая платформа не движется. Каретка движется, но не поднимает полную нагрузку. Не срабатывает концевой выключатель крайнего нижнего или верхнего положений. Деформация металлоконструкции. Выход из строя электродвигателя привода. | не задвинута до конца выкотная платформа для 76103-02,76103-01и 76103-03; открыт трап или выдвинута опора для,76103-02, 76103-04 или 76103-05; повреждена электропроводка; отсутствие напряжения в одной из фаз питающего кабеля; приведен в действие концевой выключатель верхнего или нижнего положения каретки; неправильно отрегулирован или поврежден тормоз; напряжение питания менее 340 В. неисправен «Рабочий»концевой выключатель; неправильно установлена верхняя или нижняя лыжа; повреждение при транспортировке, монтаже или демонтаже; естественный износ направляющих стоек секций; попадание влаги в клемную коробку; не просушен двигатель после длительного хранения во влажной среде; | Задвинуть выкатная платформу Закрыть трап Исправить электропроводку Проверить напряжение в каждой фазе. Проверить, растормаживается ли тормоз при включении электродвигателя. Провести регулировку тормоза. Устранить причину. Заменить концевой выключатель. Отрегулировать положение лыжи. Выправить. Заменить секции. Устранить возможность попадания влаги. После длительного хранения просушить обмотку малым током или в специальной печи. Заменить двигатель. |

| 76103.00.00.000РЭ |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перегрев редуктора Пробуксовывание тормоза. Каретка не движется, электродвигатель гудит. Заедание ведущих роликов. Ловитель при спуске останавливает каретку. Ловитель не срабатывает. | низкий уровень масла; перетянуты или перекошены подшипники; Неправильная регулировка. неисправность тормоза; напряжение сети ниже установленной нормы; разрушение подшипников; Ложное срабатывание. нет подвижности эксцентриков; не достаточно усилие пружины; | Долить масло. Отрегулировать подшипники. Произвести регулировку тормоза. Отрегулировать тормоз. Устранить неисправность. Заменить подшипники. Отрегулировать зазор между эксцентриком ловителя и направляющим уголком. Очистить от грязи. Отрегулировать пружину. |

040.00.00. Утилизация подъемника.

040.00.01. Подъемник, отработавший срок службы, подвергнуть экспертному обследованию специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,

применяемых на опасных производственных объектах. Результаты обследования заносятся в паспорт подъемника организацией, проводившей обследование.

Подъемник, предназначенный для списания, подлежит снятию с регистрации

в органах РОСТЕХНАДЗОРА. Снятие с регистрации подъемника производится

по письменному заявлению владельца с записью в паспорте о причинах

снятия с регистрации. Утилизация снятого с регистрации подъемника осуществляется организацией, имеющей лицензию на проведение работ по утилизации соответствующего вида отходов производства и потребления.

Проведение работ по разукомплектованию и разделке подъемника

до получения подтверждения о снятии с регистрации в органах РОСТЕХНАДЗОРА запрещается

PROINSTRUMENT-SHOP.RU