Утверждаю.

Директор

ООО «МИПС» __________________ /Гольдин М.Л./

«____»_______________2016 года.

Калькуляция

удельного расхода

всесезонных водовытесняющих полимерных композиций

«Жидкий Пергамин», «Жидкая Мембрана»,

«Жидкий Локер» и «Жидкая Кровля»

при разных способах нанесения и типах упаковки.

Санкт-Петербург

2016

Настоящая калькуляция содержит расчет удельного расхода всесезонных водовытесняющих полимерных композиций «Жидкий Пергамин», «Жидкая Мембрана»,

«Жидкий Локер» и «Жидкая Кровля» (далее по тексту – Композиции) при разных способах нанесения и типах упаковки.

Композиции могут наноситься в неблагоприятных погодных условиях и используются для гидро/пароизоляции и антикоррозионной или противогрибковой обработки конструкционных материалов различного назначения, в том числе подверженных интенсивному воздействию влаги, агрессивных сред, вибрационному и/или механическому воздействию. Эти композиции также применяются для обработки авто и железнодорожного транспорта.

Композиция поставляется в таре различного объема – жестяных банках объемом 2,4 литра, жестяных ведрах 10 и 20 литров, металлических бочках 100 и 200 литров, либо в аэрозольных баллонах 1000 мл.

Калькуляция предназначена для использования при составлении смет подрядных и субподрядных организаций, заводов и базовых предприятий (цехов), осуществляющих строительные и/или ремонтные работы с использованием всесезонных водовытесняющих полимерных композиций «Жидкая Кровля», «Жидкий Локер», «Жидкий Пергамин» и «Жидкая Мембрана» в кистевой или аэрозольной упаковке.

Общие сведения.

При определении удельного расхода любого лакокрасочного или гидроизоляционного материала следует принимать во внимание показатель массы сухого остатка.

Очевидно, что для создания слоя толщиной 1 мм. на площади 1 кв.м. потребуется 1 литр жидкого материала. Затем, начнется испарение растворителя с одновременным уменьшением толщины покрытия. Оставшийся слой  материала представляет собой сухой остаток, толщина которого зависит от количества испарившегося растворителя. Таким образом, при прочих равных условиях, наименьший удельный расход будет иметь материал с максимальной массой сухого остатка.

Преимущества Композиций, созданных на основе технологии

«Химия Водовытесняющих Полимеров».

Применение современной технологии создания гидроизолирующих, антикоррозионных и консервирующих покрытий позволило значительно уменьшить долю органических растворителей, входящих в состав водовытеняющих полимерных композиций.

Это положительно сказалось как на их пожароопасности, экологичности и гигиенических характеристиках (составе воздуха рабочей зоны), так и на массе сухого остатка – основном показателе, определяющем удельный расход материалов.

Подробное описание технологии доступно по ссылке:

http://nippon.technology/page-13.html

Сравнительные характеристики полимерных Композиций и похожих на них составов сходной консистенции и областей применения приведены в таблице:

| Тип Композиций. | Похожие составы сходной консистенции. | Масса сух. ост. | Наименование водовытесняющей полимерной композиции. | Масса сух. ост. | Средняя экономия % площ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропитывающие | Пропитки Праймеры | 0,45 … 0,55 | «Жидкий Пергамин» «Жидкая Мембрана» | 0,68 | + 37% |
| Пленкообразующие | Мастики кровельные Мастики по металлу | 0,55 … 0,65 | «Жидкая Кровля» «Жидкий Локер» | 0,73 | + 22% |

Пропитывающие водовытеняющие полимерные композиции

«Жидкий Пергамин» и «Жидкая Мембрана».

Композиции «Жидкий Пергамин» и «Жидкая Мембрана» - кистевая версия предназначены для нанесения как на сухие и чистые, так и на влажные и загрязненные поверхности в различных погодных условиях. Могут наноситься кистью, наливом с последующим распределением по горизонтальной поверхности шпателем, либо методом распыления с использованием оборудования воздушного или безвоздушного типов.

Основные характеристики продуктов «Жидкий Пергамин» и «Жидкая Мембрана» - кистевая версия приведены в таблице.

| № | Параметр. | Характеристика. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полезный объем тары. | 2,4л. _ 10л. _ 20л. _ 100л. _ 200л. |
| 2. | Тип заполнения. | Безопасное, 96% по объему. |
| 3. | Состав. | Водовытесняющая полимерная композиция «Жидкий Пергамин» или «Жидкая Мембрана». |
| 4. | Степень очистки/фильтрации. | До фракции 0 – 0,8. |
| 5. | Тип тары. | Жестяная банка, жестяное ведро, металлическая бочка. |

Поставщик оставляет за собой право изменять отдельные характеристики продукта без ухудшения его качества и технических характеристик.

Теоретический расход Композиций «ЖИДКИЙ ПЕРГАМИН» и «ЖИДКАЯ МЕМБРАНА» определяется по формуле:

R = 1,4 a b c S

Где:

R – предполагаемый расход композиции, в килограммах.

a – коэффициент, характеризующий условия выполнения работ. Принимается в пределах:

1,0 - при легких условиях, близких к идеальным,

1,1 - при применении установок безвоздушного распыления,

1,3 - при работе в трудных условиях и труднодоступных местах, а также при нанесении композиции с использованием установок воздушного распыления.

b – коэффициент, характеризующий тип обрабатываемой поверхности. Принимается равным:

1,0 – при нанесении на гладкие невпитывающие поверхности, например окрашенные,

1,1 - при нанесении на бетон и шероховатые невпитывающие поверхности,

1,2 - при нанесении на старый низкомарочный бетон и твердые породы дерева,

1,4 - при нанесении на древесину мягких пород, и плиты OSB.

1,6 - при нанесении на поверхности с большим количеством пор, полостей и дефектов,  требующих пропитки и/или заполнения и при пропитке подгнившей древесины.

c – требуемая толщина покрытия после полной усадки композиции, в миллиметрах.

S- площадь обрабатываемой поверхности в квадратных метрах.

В таблице 2 приложения 1 в  качестве примера приведена калькуляция расхода материала на создание защитного покрытия «Жидкая Мембрана» - кистевая версия различной толщины c на единичной площади S=1,0 кв.м. при нанесении на старый низкомарочный бетон при помощи кисти.

Использованы коэффициенты:

-  условия выполнения работ  a= 1,0

-  характеристика типа обрабатываемой поверхности b=1,2.

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. |
| --- | --- |
| 0,3 мм. | 0,50 кг. |
| 0,5 мм. | 0,84 кг. |
| 0,8 мм. | 1,35 кг. |
| 1,2мм. | 2,02 кг. |

Подставив значения в формулу получим:

Пленкообразующие водовытеняющие полимерные композиции

«Жидкая Кровля» и «Жидкий Локер».

Композиции «Жидкая Кровля» и «Жидкий Локер»- кистевая версия предназначены для нанесения как на сухие и чистые, так и на влажные и загрязненные поверхности в различных погодных условиях. Могут наноситься кистью, наливом с последующим распределением по горизонтальной поверхности шпателем, либо методом распыления с использованием оборудования воздушного или безвоздушного типов.

Основные характеристики продуктов «Жидкая Кровля» и «Жидкий Локер» - кистевая версия приведены в таблице.

| № | Параметр. | Характеристика. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полезный объем тары. | 2,4л. _ 10л. _ 20л. _ 100л. _ 200л. |
| 2. | Тип заполнения. | Безопасное, 96% по объему. |
| 3. | Состав. | Водовытесняющая полимерная композиция « Жидкая Кровля» или « Жидкий Локер». |
| 4. | Степень очистки/фильтрации. | До фракции 0 – 0,8. |
| 5. | Тип тары. | Жестяная банка, жестяное ведро, металлическая бочка. |

Поставщик оставляет за собой право изменять отдельные характеристики продукта без ухудшения его качества и технических характеристик.

Теоретический расход Композиций «ЖИДКИЙ ЛОКЕР» и

«ЖИДКАЯ КРОВЛЯ» определяется по формуле:

R = 1,35 a b c S

Где:

R – предполагаемый расход композиции, в килограммах.

a – коэффициент, характеризующий условия выполнения работ. Принимается в пределах:

1,0 - при легких условиях, близких к идеальным,

1,1 - при применении установок безвоздушного распыления,

1,3 - при работе в трудных условиях и труднодоступных местах, а также при нанесении композиции с использованием установок воздушного распыления.

b – коэффициент, характеризующий тип обрабатываемой поверхности. Принимается равным:

1,0 – при нанесении на металл и гладкие невпитывающие поверхности,

1,1 - при нанесении на ржавый металл и шероховатые невпитывающие поверхности,

1,2 - при нанесении на  бетон и небронированную ветхую кровлю,

1,3 - при нанесении на бронированную или ветхую растрескавшуюся кровлю,

1,4 - - при нанесении на древесину мягких пород, и плиты OSB.

1,5 - при нанесении на поверхности с большим количеством пор, полостей и дефектов,  требующих пропитки и/или заполнения.

c – требуемая толщина покрытия после полной усадки композиции, в миллиметрах.

S- площадь обрабатываемой поверхности в квадратных метрах.

В таблице 4 приложения 1 в качестве примера приведена калькуляция затрат на создание защитного покрытия «Жидкая Кровля» - кистевая версия различной толщины c на единичной площади S=1,0 кв.м. без снятия ветхого кровельного покрытия при помощи установки безвоздушного распыления.

Использованы коэффициенты:

-  условия выполнения работ  a= 1,1

-  характеристика типа обрабатываемой поверхности b=1,1.

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. |
| --- | --- |
| 0,5 мм. | 0,82 кг. |
| 1,0 мм. | 1,63 кг. |
| 1,5 мм. | 2,45 кг. |
| 2,0 мм. | 3,27 кг. |

Подставив значения в формулу получим:

Композиции «Жидкий Локер», «Жидкий Пергамин» и

«Жидкая Мембрана» - аэрозольная версия.

Эти полимерные Композиции предназначены преимущественно для нанесения высококачественных покрытий на небольшие по площади поверхности сложной формы, для работы в труднодоступных местах, а также для заполнения дефектов и/или ремонта небольших участков, ранее обработанных композициями кистевых версий.

Используются прорабами при контроле качества нанесения покрытий большой площади для незамедлительного заполнения локальных дефектов и неоднородностей, выявленных в процессе проведения осмотра, а также для проведения мелкого домашнего ремонта без применения специального оборудования.

Основные характеристики продуктов «Жидкий Локер» , «Жидкий Пергамин» и

«Жидкая Мембрана» - аэрозольная версия приведены в таблице.

| № | Параметр. | Характеристика. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объем аэрозольного баллона. | 1000 мл. |
| 2. | Тип заполнения. | Безопасное, 75% по объему. |
| 3. | Полезный состав. | Композиция «Жидкий Локер», «Жидкий Пергамин» или «Жидкая Мембрана» |
| 4. | Степень очистки/фильтрации. | До фракции 0 – 0,08. |
| 5. | Пропилент. | Многокомпонентная аэрозольная смесь сжиженных газов. |
| 6. | Тестовое давление баллона. | 15-18 бар. |
| 7. | Тип баллона. | Трехкомпонентный, жестяной усиленный. |
| 8. | Материал баллона. | Жесть х/к по EN DIN 10 203 |
| 9. | Аэрозольный клапан. | KOH-I-NOOR, производство Чехия. |
| 10. | Распылительная головка. | KOH-I-NOOR, производство Чехия. |

Теоретический расход Композиций «ЖИДКИЙ ЛОКЕР»

«ЖИДКИЙ ПЕРГАМИН» и «ЖИДКАЯ МЕМБРАНА» -

аэрозольная версия определяется по формуле:

R = 1,65 a b c S

Где:

R – предполагаемый расход композиции, в килограммах.

a – коэффициент, характеризующий условия выполнения работ. Принимается в пределах от:

1,0 - при легких условиях, близких к идеальным, до:

1,3 - при работе в трудных условиях и труднодоступных местах, а также при нанесении композиции в ветреную погоду.

b – коэффициент, характеризующий тип обрабатываемой поверхности. Принимается равным:

1,0 – при нанесении на металл и гладкие невпитывающие поверхности,

1,1 - при нанесении на ржавый металл и шероховатые невпитывающие поверхности,

1,2 - при нанесении на  высокомарочный бетон,

1,3 - при нанесении на старый низкомарочный бетон и твердые породы дерева,

1,4 - при нанесении на древесину мягких пород, и плиты OSB.

1,6 - при нанесении на поверхности с большим количеством пор, полостей и дефектов,  требующих пропитки и/или заполнения.

c – требуемая толщина покрытия после полной усадки композиции, в миллиметрах.

S- площадь обрабатываемой поверхности в квадратных метрах.

При этом следует дополнительно учесть, что для достижения качественного распыления каждая аэрозольная упаковка содержит около 30% вытесняющего газа-пропилента по весу.

Приложение 1.

Таблицы стоимости обработки различными материалами 1 кв.м.  поверхности в зависимости от толщины покрытия.

Таблица 1. «Жидкий Пергамин». Кистевая версия. Плотность: 0,97 кг/л. (285 руб./л.)

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. | Стоимость 1 кв.м. покрытия в ценах на 19.03.2016 года. |
| --- | --- | --- |
| 0,3 мм. | 0,50 кг. (0,52 л.) | 148 руб. |
| 0,5 мм. | 0,84 кг. (0,87 л.) | 248 руб. |
| 0,8 мм. | 1,35 кг. (1,39 л.) | 396 руб. |
| 1,2мм. | 2,02 кг. (2,08 л.) | 593 руб. |

Таблица 2. «Жидкая Мембрана». Кистевая версия. Плотность: 0,96 кг/л. (308 руб./л.)

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. | Стоимость 1 кв.м. покрытия в ценах на 19.03.2016 года. |
| --- | --- | --- |
| 0,3 мм. | 0,50 кг. (0,52 л.) | 160 руб. |
| 0,5 мм. | 0,84 кг. (0,88 л.) | 271 руб. |
| 0,8 мм. | 1,35 кг. (1,41 л.) | 434 руб. |
| 1,2мм. | 2,02 кг. (2,31 л.) | 711 руб. |

Таблица 3. «Жидкий Локер». Кистевая версия. Плотность: 1,10 кг/л. (363 руб./л.)

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. | Стоимость 1 кв.м. покрытия в ценах на 19.03.2016 года. |
| --- | --- | --- |
| 0,5 мм. | 0,82 кг. (0,75 л.) | 272 руб. |
| 1,0 мм. | 1,63 кг. (1,48 л.) | 537 руб. |
| 1,5 мм. | 2,45 кг. (2,23 л.) | 809 руб. |
| 2,0 мм. | 3,27 кг. (2,95 л.) | 1071 руб. |

Таблица 4. «Жидкая Кровля». Кистевая версия. Плотность: 1,15 кг/л. (300 руб./л.)

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество кг. (литров) композиции на 1 кв.м. покрытия. | Стоимость 1 кв.м. покрытия в ценах на 19.03.2016 года. |
| --- | --- | --- |
| 0,5 мм. | 0,82 кг. (0,71 л.) | 213 руб. |
| 1,0 мм. | 1,63 кг. (1,42 л.) | 426 руб. |
| 1,5 мм. | 2,45 кг. (2,13 л.) | 639 руб. |
| 2,0 мм. | 3,27 кг. (2,84 л.) | 852 руб. |

Таблица 2. Аэрозольные версии.

| Минимальная гарантированная толщина покрытия. | Количество аэрозольных упаковок на 1 кв.м. покрытия. | «Жидкий Пергамин». Стоимость 1 кв.м. покрытия. | «Жидкая Мембрана». Стоимость 1 кв.м. покрытия. | «Жидкий Локер». Стоимость 1 кв.м. покрытия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 мм. | 0,67 шт. | 241 руб. | 268 руб. | 288 руб. |
| 0,5 мм. | 1,68 шт. | 604 руб. | 672 руб. | 722 руб. |
| 0,7 мм. | 2,33 шт. | 839 руб. | 932 руб. | 1002 руб. |
| 1,0 мм. | 3.33 шт. | 1199 руб. | 1332 руб. | 1432 руб. |

В ценах на 19.03.2016 года.

Приложение 2.

Сравнительная таблица характеристик композиции «Жидкий Локер» и ближайших аналогов.

|  | Аналогичный материал, максимально близкий по свойствам. | Недостатки аналога. | Факторы, увеличивающие стоимость работ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лакокрасочные материалы «Stelpant». | - Высокие требования по подготовке поверхности под окраску (пескоструйная обработка и т.п. для полного удаления ржавчины). - Необходимость герметизации механизмов и монтажных соединений перед абразивной очисткой. - Окраску можно производить только по сухой и чистой поверхности не позднее 1 часа после завершения подготовки. - Невозможность хранения при температурах менее +5 С и хранения более 1 года. - Невозможность работы при отрицательных температурах и во время дождя. | - Затраты на удаление ржавчины, в т.ч. пескоструйную обработку и грунтование поверхности. - Затраты по герметизации механизмов и соединений. - Высокие затраты на обеспыливание и просушку массивных металлоконструкций. Затруднения при организации широкого фронта работ. - Затраты на хранение в отапливаемых помещениях. - Уменьшение календарного окна для проведения работ. |
|  | Двухкомпонентные эпоксидные промышленные краски “Jotun”. | - Двухкомпонентный состав, требующий тщательного перемешивания и характеризующийся ограниченным временем применения. - Невозможность работы при высокой влажности воздуха и на мокрых поверхностях. - Высокие требования по подготовке поверхности под окраску (пескоструйная обработка и т.п. для полного удаления ржавчины). - Необходимость герметизации механизмов и монтажных соединений перед абразивной очисткой. - Сложная технология ремонта поврежденных участков покрытия. | - Необходимость привлечения к работам высококвалифицированных специалистов. - Риски потерь состава и повреждения покрасочного оборудования при несоблюдении временного регламента. - Высокие затраты на просушку массивных металлоконструкций, простои при ожидании подходящих метеоусловий. - Затраты на удаление ржавчины, в т.ч. пескоструйную обработку и грунтование поверхности. - Затраты по герметизации механизмов и соединений. - Чрезмерные эксплуатационные затраты на объектах, где есть риск повреждения покрытия. |
|  | Dinitrol 479 "Жидкие подкрылки". | - Не может наноситься на мокрые поверхности, требуется полная просушка поверхности металла. - Высокие требования по подготовке поверхности под окраску (пескоструйная обработка и т.п. для полного удаления ржавчины). - Необходимость герметизации механизмов и монтажных соединений перед абразивной очисткой. -Не выпускается в аэрозольной упаковке. | - Высокие затраты на просушку массивных металлоконструкций. - Затраты на удаление ржавчины, в т.ч. пескоструйную обработку или химическое травление. - Затраты по герметизации механизмов и соединений. - Затруднения при обработке труднодоступных участков и невозможность экстренного ремонта. |

Разработал начальник производства ООО «МИПС»

________________ Беляев Д.А.