| ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1 Версия от 26.12.2014 Назначение изделия 1. Подача на радиоприемник команд на открытие-закрытие шлагбаума или ворот; 2. Метка-идентификатор в системе СКУД. Кнопки 4 штуки с маркировкой «1», «2», «3», «4» (2 большие и 2 малые) Коды кнопок 1000,0100,0010,0001 Рабочая частота 433,92 МГц Мощность сигнала 10 мВт Дальность действия До 80 метров на открытом пространстве Элемент питания Пульты R1, R3, D1: 12В – 27A (LR27A, A27S, A27); Пульт R2: 12В – A23 (8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08, K23A, MN21). Ресурс микрокнопки (tact switch) 30000 циклов при 260 грамм-сила; 50000 циклов при 160 грамм-сила. Размеры корпуса Пульты R1, R3, D1: 30х55х13мм Пульт R2: 35х62х15мм Материал корпуса Пульты R1, R3, D1: пластик ABS + металл; Пульт R2: пластик ABS. Чип R1: HS1527 R2, R3: HCS301 D1: MC12 Совместимость с приемниками 1. UNIVERSAL-433; 2. R2, R3: Комплект СКУД "8000 USB"; 3. D1: CAME TOP, NICE FLO; R3: DH, AN-M. Температурный режим Эксплуатации: -400С … +600С Хранения: +100С … +300С |  |
| --- | --- |